Załącznik nr 4

- SPECYFIKACJA    TECHNICZNA

- WYKONANIA   I  ODBIORU   ROBÓT

- Zadanie :         „WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ  I  DZRZWIOWEJ  W  BUDYNKU

KOMUNALNYM  PRZY  UL. RODZINNEJ 97  W KOBIÓRZE”

- Kody CPV:             kod CPV 45000000-7    ROBOTY BUDOWLANE

- kod CPV 45421000-4     ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI OKIENNEJ

- kod CPV 45421132-8     INSTALOWANIE OKIEN

- kod CPV 45421130-4     INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN

- Inwestor:	 	Gmina Kobiór

- ul. Kobiórska 5

- 43-210 KOBIÓR

- Opracował:     inż. Janusz Mazur

- Kobiór , wrzesień 2019.

SPIS TREŚCI

ST-0000. Wymagania ogólne

ST-0001. Stolarka okienna z robotami towarzyszącymi

ST-0000 – Wymagania ogólne

- WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące demontażu, wykonania, wbudowania i odbioru stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej w ramach zadania:  „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym położonym przy ul.Rodzinnej 97 w Kobiórze”

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej:

- wykucie z muru starych ościeżnic drewnianych z cięciem płaskowników,

- osadzenie nowych ościeżnic optymalnych wymiarowo do danego otworu  okiennego/drzwiowego

z uszczelnieniem styku ościeżnic z murem pianką uszczelniającą

-  złożenie nowych  podokienników zewnętrznych  z blachy stalowej powlekanej

- założenie  parapetów wewnętrznych z PVC

- uzupełnienie tynku na ościeżach wewnętrznych zewnętrznych,

- szpachlowanie i odmalowanie farbą   akrylową tynku ościeży wewnętrznych,

- odwiezienie starej stolarki,

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Skrzydło - ruchoma część okna, drzwi zamocowana w ościeżnicy lub bezpośrednio w otworze budowlanym.

1.4.2. Ościeżnica - rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze budowlanym.

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w SST ”Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Montaż stolarki budowlanej powinien odbywać się na podstawie dokumentacji, która powinna zawierać

wykaz ilościowy wyrobów z podziałem na typy, funkcje, wymiary główne.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać wymaganiom, określonym w przepisach szczegółowych: ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych i posiadać:

- certyfikat zgodności lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub z Polską Normą dla okien oraz drzwi,

- certyfikat lub deklaracje zgodności na zastosowane wyroby do produkcji stolarki okiennej i drzwiowej (szkło, okucia, profile itp.),

- inne dokumenty dotyczące okien na podstawie odrębnych przepisów.

2.2. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy/robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały i urządzenia Wykonawcy przechowuje i składuje w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, zapewniając ich sukcesywny dowóz w miarę występujących potrzeb.

Dostarczona stolarka będzie dostarczana sukcesywnie i składowana na dziedzińcu wewnętrznym lub wnoszona bezpośrednio na miejsce wbudowania.

2.4. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy montażu stolarki są okna z PVC w kolorze białym z istniejącym podziałem oraz drzwi stalowe kolorze białym RAL: 7035, które winny posiadać dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i stosowania.

3. SPRZĘT

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

3.2. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót.

3.3. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

3.4. Na żądanie inspektora nadzoru wykonawca udostępni do wglądu dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów

Materiały, wyroby budowlane niezbędne do wykonania prac przewidzianych w SST można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Montaż stolarki okiennej

Montaż stolarki okiennej z PVC oraz drzwiowej ( stalowe) powinien być prowadzony przez grupę montażystów, posiadających pisemną autoryzację producenta okien.

Ościeżnice okienne z PCV należy mocować do muru za pomocą kotew stalowych,  odpowiednich co do długości w zależności od rodzaju ościeżnicy i materiału ściany. Odległość między punktami mocowania ościeżnicy nie powinna być większa niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm.

Dla stolarki  PCV należy wypełnić wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz ilości kotew i łączników.

Kotwy w ościeżnicach PCV powinny być tak rozmieszczone, by ich odstęp od progu i nadproża był mniejszy niż 25 cm, a ich rozstaw  mniejszy niż 80 cm.

Styki ościeżnicy z murem należy uszczelnić pianką izolacyjną, zabezpieczając odpowiednio ościeżnicę  przed odkształceniem, a skrzydła przed zanieczyszczeniem/oklejając taśmą ochronną/.

Producent stolarki  PCV dostarcza szczegółowa instrukcję wbudowywania tych wyrobów.

Kolejność czynności montażu przedstawia się następująco:

- zdjąć skrzydła z ościeżnicy, uciąć płaskowniki i przystąpić do demontażu ramy,

- wstawić ościeżnice w otwór zachowując ok. 5 cm pomiędzy ościeżnicą i węgarkiem na piankę,

- ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę,

- zamocować ościeżnicę w kotwach,

- założyć skrzydła,

- wypełnić szczelinę pianką,

- wykonać obustronne silikonowanie;

- przymocować zewnętrzną obróbkę blacharską.

-     zamontować parapet wewnętrzny

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Każdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokładnie zawarte tolerancje zarówno, co do odkształceń samego profilu jak i jego montażu. Ogólnie można powiedzieć, ze profil sam w sobie nie powinien być odkształcony więcej jak 1 mm przy przyłożeniu do niego łaty pomiarowej przy wysokości do 1,5 m, przy wyższych do 1,5 mm, zaś odchyłki montażowe nie powinny przekraczać 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.

Ościeżnice z PCV winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscu połączeń z murem.

Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2 mm na metr ościeżnicy, nie więcej jednak jak 3 mm na całą ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu okien nie mogą być większe jak 3 mm.

Zamknięte skrzydła okienne nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać żadnych luzów.

Otwarte skrzydła okienne nie mogą się same zamykać.

Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały.

Szczelność stolarki PCV sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicę a ramiaka paska papieru pakowego szerokości 2cm. Jeżeli po zamknięciu  pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, drzwi uznaje się za szczelne.

Kontrolę jakości montażu stolarki PCV przeprowadzić zgodnie z wymaganiami producenta.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarową jest:

- stolarka okienna/drzwiowa  PCV/stal,.- szt. /dla danego wymiaru/.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny.

Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić następujące badania:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją  kosztorysową /przez porównanie/,

- sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie,

- sprawdzenie osadzenie ościeży w murze /pkt 6.2. SST/,

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności robót jest oferta złożona przez Wykonawcę z oferowaną ceną za całość prac, rozliczona  jednorazowo po zakończeniu robót i ich odbiorze. Szczegółowe zapisy zawarte są w umowie.

- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.

-  podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych.

-  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy.

-  uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej (ofertowej).

Ochrona i utrzymanie robót.

-  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

-  Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany

przez odpowiednie przepisy.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2013. 1409 j.t.),

- Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2013. 1232 j.t.),

- Ustawa o odpadach, z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 881),

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z 2002),

- Ustawa o drogach publicznych, z dn. 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2013.260 j.t.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).

SST-0001. Stolarka okienna i drzwiowa z robotami towarzyszącymi

1. Wstęp

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:

- "Oznakowanie strefy zagrożenia"

- "Roboty stolarskie"

- "Roboty tynkowe - uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych"

- "Roboty malarskie - malowanie tynków wewnętrznych farbami oraz tapetowanie ścian"

  - Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

- ustalenie z użytkownikiem terminu wymiany,

- dokonanie pomiarów rzeczywistych wymiarów otworów okiennych i drzwiowych,

- oznakowanie strefy zagrożenia terenu wraz z oznakowaniem wg przepisów BHP,

- demontaż okien przewidzianych do wymiany,

-  wykucie otworu w ścianie zewnętrznej w miejscu zabudowy drzwi  do pom. technicznego z

wykonaniem nadproża ( obniżenie istniejącego nadproża okiennego)

-  dostarczenie i montaż okien z PCV i drzwi  stalowych  EI30 wraz z regulacją w miejsce istniejących

okien  -  wymiary, podział, wielkość i kolorystyka, zgodne z dołączonymi kopiami elewacji,

-  uszczelnienie pianką,

-  naprawa i uzupełnienie tynków wewnętrznych ościeży okien i drzwi z odtworzeniem istniejącego stanu

powierzchni ościeży,

-  szpachlowanie wykonanych uzupełnień tynków ościeży wewnętrznych gładzią gipsową,

-  pomalowanie naprawionych powierzchni wewnętrznych ościeży farbą akrylową,

-  uszczelnienie styku okien z parapetami i z ościeżami od wewnątrz i zewnątrz,

-  wywiezienie gruzu na wysypisko do 15 km - materiały pochodzące z rozbiórki takie jak stolarka, gruz,

itp.

-  sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie prowadzonych

prac,

1.4. Określenia podstawowe

-  tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem

lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian

i   sufitów i twardnieje po zastosowaniu.

-  zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna względnie połączenia obu tych

składników, która po zastosowaniu twardnieje. Jest używana do spajania.

-  marka zaprawy - symbol literowo-liczbowy (np. M4) klasyfikujący zaprawę pod względem jej

wytrzymałości na ściskanie wg PN-85/-04500; liczba po literze M oznacza średnią wytrzymałość na

ściskanie zaprawy po 28 dniach.

-  podłoże - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, stali), na której ma być wykonany podkład lub

powłoka malarska.

2. Materiały

2.1. Materiały - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2. Materiały - lista

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.3 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących materiałów podstawowych:

Stolarka okienna z PCV:

- konstrukcja z profili PCV 5-komorowych o szerokości ram i skrzydeł min. 70 mm, w kolorze białym

obustronnie,

- okna i drzwi rozwierane, z podziałem na kwatery, ze ślemieniem na wysokości 2/3 wysokości oraz

ruchomym słupkiem

- okucia obwiedniowe rozwieralne i uchylno-rozwieralne z funkcją mikrowentylacji w klamce,

- klamki metalowe w kolorze białym,

- współczynnik dla całego okna zgodnie z opisem przedmiotu tj. Umax = 1,10 W/m2 x K,

Stolarka okienna z PCV kl. P4 A:

- na podstawie oddzielnych, odrębnych przepisów.

Stolarka drzwiowa stalowa:

- zabudowa w miejscu zdemontowanego okna; „drzwi lewe” wymiar zewn. Ramy : 98x205cm

- stal  : gatunek I;

- kolor: biały  RAL 7035

- wypełnienie - panel „ciepły”

- okucia: klamka, zamki wpuszczane na wkładkę patentową;

- min. 900mm w świetle skrzydła czynnego;

- współczynnik przenikania ciepła dla drzwi: Umax < 1,30 W/m2 x K

- otwieranie: na zewnątrz;

- uszczelki EPDM lub inne o wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych w kolorze czarnym;

- wypełnienie przestrzeni pomiędzy otworem okiennym a ościeżnicą pianką niskoprężną w sposób gwarantujący prawidłową izolację termiczną przestrzeni pomiędzy ościeżnicą a otworem w ścianie.

- wykonanie obróbek tynkarskich wraz z ich pomalowaniem.

Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty ITB dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z PN lub z aprobatą techniczną.

Zawiasy z możliwością regulacji, klamki metalowe w kolorze białym.

Materiały mają być kompletne, systemowe, w pierwszym gatunku: dyble stalowe, pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe, gips budowlany szpachlowy (kg), sucha szpachlówka mineralno-kazeinowa, cement portlandzki 25 z dodatkami, piasek do zapraw, wapno hydratyzowane (suchogaszone), woda, farba akrylowa, ceramiczna, płytki glazurowe, masa uszczelniająca silikonowa, folia malarska i taśma malarska, taśma z folii PE do zabezpieczenia sprzętu oraz powierzchni biurowych.

3. Sprzęt

3.1. Sprzęt - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt - lista

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.3 specyfikacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- środek transportowy,

- samochód skrzyniowy do 5 t.

4. Transport

4.1. Transport - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5. Wykonanie robót

5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Wykonanie poszczególnych elementów robót

- tynki będą wykonywane jako dwuwarstwowe, czyli składające się z obrzutki i narzutu, kategoria tynku

II wg PN-70/B-10100,

- do przygotowania zapraw tynkarskich przewiduje się wykorzystanie narzędzi i urządzeń

mechanicznych,

- uzyskany gruz, zdemontowaną stolarkę, bezużyteczne elementy i materiały należy systematycznie

wywozić na składowisko śmieci.

- roboty tynkarskie powinny być prowadzone ręcznie zgodnie z Dokumentacją Projektową. Podłoże

powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Marka zaprawy

do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz jego

charakteru użytkowego (możliwość narażania na wpływy mechaniczne i chemiczne, wilgoć itp.), a w

zależności od rodzaju zaprawy odpowiadać wymaganiom właściwej normy przedmiotowej, przy czym

w przypadku tynków dwu i trójwarstwowych marka zaprawy użytej na kolejne zaprawy, tj. narzut i

gładź, powinna być niższa niż marka zaprawy użytej na warstwę poprzedzającą. Tynk powinien być

wykonany na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych

również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni.

- tynki powinny być wykonane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w

ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C; dopuszcza się wykonanie robót tynkowych w

temperaturze niższej tylko przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających

przewidzianych w Tymczasowych wytycznych wykonywania robót budowlanych w okresie obniżonych

temperatur. Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez

zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez ochronę przed

wiatrem; w przypadku prowadzenia robót w okresie wysokich temperatur tynki cementowe,

cementowo-wapienne i wapienne powinny być w okresie wiązania zaprawy (tj. w ciągu około 1

tygodnia) zwilżane wodą.

Przygotowanie podłoży

Podłoża z elementów ceramicznych i z cegły wapienno-piaskowej i mur ceglany przeznaczony do

otynkowania powinien być wykonany na niepełne (puste) spoiny, tzn. nie zapełnione zaprawą na

głębokość 10÷15 mm od lica muru. W przypadku muru wykonanego na pełne spoiny należy przed

przystąpieniem do tynkowania wyskrobać je na tę głębokość albo zastosować inne środki

zapewniające trwałą przyczepność tynku do podłoża.

Podłoże z betonów kruszywowych powinno być równe, ale szorstkie. W przypadku konieczności

tynkowania gładkiego podłoża betonowego należy jego powierzchnię naciąć dłutami ręcznymi lub

pneumatycznymi i po nacięciu dokładnie oczyścić. Nie dotyczy to tynkowania wielkowymiarowych

elementów prefabrykowanych.

Bezpośrednio przed tynkowaniem należy w razie potrzeby podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, z rdzy i

substancji tłustych oraz zmyć wodą.

Wady i uszkodzenia powierzchni tynków

Nierówności - widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki

wykonania tynku (np. śladu wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne dla tynków

doborowych, a dla tynków pospolitych dopuszczalne są szerokości i głębokości do 1 mm oraz

długości do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m² powierzchni otynkowanej,

- wypryski i spęcznienia - powstające na powierzchni tynku z powodu obecności w zaprawie cząstek

wapna, gliny itp. są niedopuszczalne,

- dla tynków surowych dopuszcza się je w liczbie do 5 sztuk na 10 m² powierzchni otynkowanej,

- pęknięcia na powierzchni tynku są niedopuszczalne - z wyjątkiem tynków surowych, w których

dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe,

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających do

podłoża są niedopuszczalne,

- zacieki mające postać trwałych śladów na powierzchni tynku są niedopuszczalne.

Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub poziome

albo też tworzyły powierzcnie krzywe - zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecięcia się

płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe lub łukowe. Kąty dwuścienne utworzone przez te

płaszczyzny powinny być kątami rozwartymi,

- w przypadku tynków wewnętrznych kat. II dopuszczalne odchylenia od powyższych wymagań nie

mogą dla poszczególnych kategorii tynków przekraczać wielkości:

- odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 4 mm na całej długości łaty kontrolnej,

- odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe niż 4 mm na 1 m,

- odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego - nie większe niż 4 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.),

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji - nie większe niż 4 mm na 1 m.

Wykończenie tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach oraz

piecach itp. powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj.

pozostawienie bruzdy o szerokości 2 do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość tynku. W miejscach

zdylatowania podłoża powinny być osłonięte paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny

dylatacyjne, które należy wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć listwą.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Kontrola, jakości robót - zasady szczegółowe

Wymagania w zakresie terminów.

- tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. Jedynie badanie

na przyczepność do podłoża tynków rodzaju C, CW i CGI należy przeprowadzać nie wcześniej niż

po 28 dniach od chwili wykonania. Odbiór ostateczny powinien być dokonany nie później niż przed

upływem roku od ukończenia robót tynkowych.

- przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przeprowadzić testy materiałów - zapraw,

podkładów oraz opracować laboratoryjnie wymagany skład zaprawy.

- wykonawca zobowiązany jest prowadzić stałą i systematyczną kontrolę prowadzonych prac.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie podłoży,

- sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża,

- sprawdzenie grubości tynku,

- sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,

- sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robót

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST-0000 „Wymagania ogólne” pkt 7.

- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02

- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 0-19

- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-01

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:

- w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Stolarka", zakres tabel: 1001 – 1020,

- w katalogu KNR 0-19 przy rozdziale "Uzupełnienie do KNR 4-01, rozdział 09 - Roboty stolarskie",

zakres tabel: 0900 – 0999,

- w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty tynkowe - uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych",

zakres tabel: 0705 – 0721,

- w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty betonowe i żelbetowe", zakres tabel: 0201 – 0214,

- w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty malarskie - malowanie tynków wewnętrznymi farbami

oraz tapetowanie ścian", zakres tabel: 1201 – 1205,

- w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty ziemne", zakres tabel: 0101 – 0108.

8. Odbiór robót

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 8.

8.2.Odbiór robót - szczegółowe zasady

Odbiór robot zanikających.

Odbiór robót zanikających powinien odbyć się w czasie umożliwiającym dokonanie poprawek bez opóźniania ogólnego postępu robót.

Przedmiotem odbioru robót zanikających w przypadku tynków jest wykonanie uszczelnień pinką montażową oraz stan podłoży przy robotach tynkarskich, stan zamocowania ościeżnic drzwiowych i okiennych przy robotach tynkarskich.