OPIS  ROBÓT

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zadanie :

Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego  „Starodroże” usytuowanego  na działkach nr 1241/2, 1240/2, 1239/2,1238/2,1157/68,1153/70,1199/2, 2162/67,2158/68  w Kobiórze, w ramach  realizacji II etapu ścieżki rowerowej relacji Kobiór-Tychy.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 12 oraz  art. 3 ust. 7a Prawa Budowlanego, w wyniku planowanych robót  nastąpi zmiana parametrów użytkowych i technicznych oraz zmiana parametrów charakterystycznych, w zakresie nie wymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Zakres  planowanych robót .

Planuje się przebudowę ciągu pieszo-rowerowego na długości 268,00mb od  miejsca ukończonego w roku 2019 odcinka do krawędzi ulicy Łukowej ( droga gminna). Celem przedsięwzięcia jest podniesienie komfortu  użytkowego  nawierzchni, korekta profilu podłużnego i poprzecznego oraz doprowadzenie do zgodności z standardami rekomendowanymi  przez  Śląsko-Zagłębiowska Metropolię.

Aktualny stan techniczny.

Eksploatowana konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego powstała w 1993 roku na podłożu  gruntowym rozebranego w 1969 roku nasypu  historycznej  „drogi pszczyńskiej”. Na  całym przebiegu podbudowę stanowi  warstwa klińca  dolomitowego 0/31,5mm o grubości  10 do 20cm. Nawierzchnię stanowi warstwa asfaltobetonu o grubości śr.  4cm, o znacznym stopniu  zużycia technicznego.

Ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 1,80 do 2,10m ma prawidłowo ukształtowany profil podłużny i spadki poprzeczne ( spadek „daszkowy” ok.2% ). Występują lokalne deformacje nawierzchni.  Elementy  odwodnieniowe i  inżynierskie nie wymagają przebudowy.

Planowane roboty.

W ramach przedmiotowego zadania projektuje się  przebudowę dwóch odcinków trasy o zróżnicowanej konstrukcji:

-  odc. 0,0 do 0,150  - nawierzchnia  z kostki betonowej  10x20x8cm, zamknięta  obrzeżami betonowymi

30x8cm  ( dla rowerów  kostka bezfazowa - czerwona ,  dla pieszych fazowana - szara) ; na tym odcinku

projektuje się plac  postojowo-wypoczynkowy dla rowerzystów

-  odc. 0,150 do  0,268 - nawierzchnia asfaltobetonowa  typu drogowego z krawężnikiem najazdowym

15x22cm  od strony wschodniej; na tym odcinku projektuje się zjazdy do  przyległych użytków zielonych,

nieruchomości zamieszkałej oraz plac z  elementami informacji wizualnej

Istniejąca ścieżka pieszo-rowerowa zostanie poszerzona do szerokości 3,5m ( 2,00 rowery i 1,50m ruch pieszy)

Profil podłużny będzie skorygowany do niwelety dołączonej do projektu zagospodarowania.

Na odcinku „drogowym”, krawężnik najazdowy 15x22cm będzie wyniesiony 3cm nad nową nawierzchnię asfaltobetonową.  Dominującym spadkiem poprzecznym będzie nachylenie jednostronne -  2%

Na odcinku „drogowym” pas dla ruchu rowerów o szerokości 200cm, będzie  oznakowany farbą akrylową „Tarmacoat” w  kolorze czerwonym.

Zjazdy na użytki zielone  oraz do posesji będą wykonane z wykorzystaniem  destruktu asfaltobetonowego pozyskanego ze zdjęcia istniejącego  dywanika asfaltobetonowego  ciągu pieszo-rowerowego.

Podbudowa na poszerzeniach oraz w warstwie profilującej górnej, będzie wykonana z kruszywa o frakcji 0/31,5 mm ( w-wa dolna )   i   4/16mm ( w-wa górna ).

Krawędzie jezdni wg. planu zagospodarowania  i profilu podłużnego będą wniesione w teren przez geodetę i ustabilizowane szpilkami stalowymi.

Uzbrojenie terenu:

W  pasie planowanych robót  występuje uzbrojenie podziemne, a w szczególności kanalizacja sanitarna z przyłączami, gazociąg  średnioprężny PE, kabel ziemny  n/n zasilający  ciąg latarni oświetlenia przebudowywanej trasy, przyłącze energetyczne napowietrzne do  przyległych budynków.

Głębokość posadowienia tych sieci (> 0,80m), nie stwarza zagrożeń i kolizji dla planowanej przebudowy górnej konstrukcji  ciągu  pieszo-rowerowego  oraz   jego  eksploatacji.

Dane techniczne drogi do przebudowy:

Projektowana kategoria ruchu drogowego                                    -      KR 1

Szybkość projektowa                                                                     -   30 km/ godz.

Długość przebudowywanego odcinka  ciągu pieszo-rowrowego   -   268,00 m

Szerokość  podstawowa  proj . pasa jezdnego                              -    3,50 m

Spadki poprzeczne ciągów  jednostronne i „daszkowe”                 -    2,0 %

Spadki poprzeczne  opasek  pobocza                                            -    3,0 %

Powierzchnia nawierzchni asfaltobetonowej gr. 5cm                     - 537,60 m2

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm ( 251,25+ 360,0)           - 611,25 m2

Powierzchnia opasek  jezdni  ( szer. 0,50m)                                  -  48,75  m2

Przekroje projektowanych konstrukcji drogowych, przedstawiono na rysunkach uzupełniających  dołączonych do Projektu zagospodarowania.

Opracowanie:

inż. Janusz Mazur